IEPIRKUMA

„Stacionāro telekomunikāciju un interneta sakaru pakalpojumu iegāde Latgales plānošanas reģionam” (identifikācijas Nr. LPR/2009/6/i)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pretendentam jānorāda visu tehniskajā specifikācijā pieprasīto punktu nodrošinājums vai arī to raksturojošie parametri, kā arī jāaizpilda finanšu piedāvājuma tabula.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

- Interneta pieslēgumu tehniskā specifikācija:

  - Pretendentam jānodrošina interneta pieslēgums 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā līdz pasūtītāja maršrutētājam ar 1 reālo statisko nemainīgo IP adresi;

  - Pretendentam jānodrošina interneta pieslēgums 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā līdz pasūtītāja maršrutētājam ar 4 reālajām statiskajām nemainīgajām IP adresēm (Daugavpils birojs, i-neta pieslēgums Nr.2, sk. p.3.3);

  - Pieslēguma saskarne - 10/100/1000 Base;

  - Pretendentam jābūt vismaz diviem tiešiem neatkarīgiem pieslēgumiem Latvijas interneta plūsmu apmaiņas punktiem (norādīt ar kādiem);

  - Pretendentam jābūt iespējām vajadzības gadījumā nodrošināt pasūtītājam pastāvīgu piekļuvi Latvijas un globālā interneta resursiem bez laika vai pārraidīto datu apjoma uzskaites ar datu pārraides ātrumu:

    - Latvijas interneta resursiem – līdz 1 Gbit/s;

    - globālajiem interneta resursiem – līdz 100 Mbit/s;

  - Pretendentam jānodrošina minimālie datu pārraides ātrumi (minimālais interneta pieslēguma pakalpojuma datu pārraides ātrums ar dotajiem parametriem ir pieejams deviņdesmit piecos procentos atskaites perioda laika, kas ir vienāds ar norēķinu periodu – vienu mēnesi):

    - Latvijas un globālajiem interneta interneta resursiem –  3  Mbit/s lejupielādes virzienā un 512 Kbit/s augšupielādes virzienā;

    - Vienādi minimālie lejupielādes un augšupielādes ātrumi 2 Mbit/s (Daugavpils birojs, i-neta pieslēgums Nr.2, sk. p.3.3);

  - Pretendentam jānodrošina 24x365 pakalpojuma uzraudzība un tehniskais atbalsts, bezmaksas bojājumu novēršana vienas darba dienas laikā;

  - Pretendentam jānodrošina izejošā SMTP servera darbība no pasūtītāja apakštīkla.

- Tālruņa sakaru  līniju pieslēgumu tehniskā specifikācija:

  - Pretendentam jānodrošina telefona līniju pieslēgums 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā;

  - Pretendentam jānodrošina iespēja nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus ar pretendenta rīcībā jau esošajiem standarta tālruņu un faksa aparātiem;

  - Pretendentam jānodrošina iespēja piezvanīt jebkuram fiksētā vai mobilā tālruņa abonentam Latvijā un visās ārvalstīs, kurās ir pieejami automātiskie tālruņa sakari;

  - Pasūtītājam jābūt iespējām tālruņa numura pāradresācijai (beznosacījuma, neatbildēšanas vai numura aizņemtības gadījumā) uz citu tālruņa numuru (fiksēto vai mobilo), kā arī iespējām pieslēgt ieejošā numura uzrādītāju un neatbildēto ieejošo zvanu numuru reģistrāciju;

  - Sarunu centrāle ar darbību vismaz 16 lietotājiem, t.sk. ar vismaz 12 analogo telefonu vai faksa aparātu pieslēgšanas iespējām, kura nodrošina līdz pat 6 vienlaicīgiem savienojumiem ar papildus funkcionalitāti: numura noteicējs, zvanu pāradresācijas, īso numerāciju lietošana biroja ietvaros, veidot aizliegumus izejošajiem un ienākošajiem zvaniem, izmantot pakalpojumu „zvana gaidīšana”, konferences savienojumi ar vairākiem abonentiem, izejošo zvanu ierobežošana, bezmaksas iekšējās sarunas centrāles ietvaros.

- Pakalpojumu (pieslēgumu) vieta, veids un tehniskās specifikācijas punkti, kuri jānodrošina pieslēgumam:

  - Līvānu birojs - Līvāni, Domes iela 3, LV – 5316

| Pakalpojuma veids | Tehniskās specifikācijas punkti |
| --- | --- |
| Interneta pieslēgums | 1.1; 1.3 – 1.6.1, 1.7 |
| Tālruņa sakari | 2.1 – 2.4 |

  - Rīgas birojs - Rīga, Tirgoņu iela 11, LV – 1050

| Pakalpojuma veids | Tehniskās specifikācijas punkti |
| --- | --- |
| Interneta pieslēgums | 1.1; 1.3 – 1.6.1, 1.7 |
| Tālruņa sakari | 2.1 – 2.4 |

  - Daugavpils birojs - Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401

| Pakalpojuma veids | Tehniskās specifikācijas punkti |
| --- | --- |
| Interneta pieslēgums Nr.1 | 1.1; 1.3 –1.6.1; 1.7 |
| Interneta pieslēgums Nr.2 | 1.2–1.6; 1.6.2 – 1.8 |
| Tālruņa sakari | 2.1 – 2.5 |

- Finanšu piedāvājums jāiesniedz tabulas veidā:

# Finanšu piedāvājums

Tarifus un summas norādīt Ls bez PVN

| Nr.p.k | pakalpojums | Mērvienības | Skaits 1 mēn. | Skaits 24 mēn. | Tarifs | SUMMA KOPĀ 24 mēn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abonēšanas maksa (pēc 3.p. norādītā pieprasījuma – tel. sakari un internets kopā) |
| 1.1 | Līvānu birojs | Mēn | 1 | 24 |  |  |
| 1.2 | Rīgas birojs | Mēn | 1 | 24 |  |  |
| 1.3 | Daugavpils birojs | Mēn | 1 | 24 |  |  |
|  | Zvani uz SIA Lattelecom tīklu Latvijā (darbdienās plkst 8-20) | min. | 800 | 19200 |  |  |
|  | Maksa par savienojumu uz SIA Lattelecom tīklu Latvijā (darbdienās plkst 8-20) | reizes | 100 | 2400 |  |  |
|  | Sarunas ar publisko mobilo tīklu abonentiem Latvijā: LMT, Tele2, Bite Latvija un CSC telekom, Telekom Baltija, ECO Solutions (darbdienās plkst 8-20) | min. | 150 | 3600 |  |  |
|  | Starptautiskās sarunas: Igaunija, Lietuva – fiksētais, mobilais | min. | 100 | 2400 |  |  |
|  | Starptautiskās sarunas: Baltkrievija, Beļģija, Krievija, Somija, Ukraina, Vācija, Zviedrija – fiksētais | min. | 20 | 480 |  |  |
|  | Starptautiskās sarunas: Baltkrievija, Beļģija, Krievija, Somija, Ukraina, Vācija, Zviedrija – mobilais | min. | 20 | 480 |  |  |
| KOPĀ: |  |